## Slide 1: 入門
本文件在 e-config中建立 DS8900F 配置時，提供注意事項及注意事項。
- 我拒絕
本文件以 2019 年 12 月的配置規格為基礎。
未來的「規格」等規範可能變更，因此最新資訊將由「銷售手冊」確認。
請參閱。

## Slide 2
型號 | 機型 | 快閃記憶體卡 | 電源供應器 |  | 型號 | 機型 | 快閃記憶體卡 | 電源供應器
DS8882F | 533x-983 * | 最多 48 | 單相電源 |  | DS8910F | 533x-993 * | 最多 96 | 單相電源/三相電源
 |  |  |  |  |  | 533x-994 | 最大值 192 | 單相電源/三相電源
DS8884F | 533x-984 | 最大值 192 | 單相電源 |  |  | 533x-994 | 最大值 192 | 單相電源/三相電源
DS8886F | 533x-985 | 最多 384 | 單相電源 |  | DS8950F | 533x-996 | 最多 384 | 單相電源/三相電源
 | 533x986 | 最多 384 | 三相電源 |  |  |  |  | 
DS8888F | 533x-988 | 最多 768 | 三相電源 |  |  |  |  | 
DS8880F
新建模型： DS8900F
* 一般機架， Z 機架型號
DS8900F 特性
  DS8910F， DS8950F 2 模型
  無 HDD 功能模型
  控制器更新（Power8 - > Power9）
  新增 32Gbps 主機配接卡
  在快取中採用的 NVDIMM （非揮發性記憶體）停止整合的 UPS
  2. 單相， 3 相電力反應
DS8900F 概觀

## Slide 3
DS8910F， DS8950F 概觀
 | DS8910F |  |  | DS8950F
 | 533x-993 （使用一般套件的模型） | 533x-994 （具有專用機架的模型） |  | 533x-996 （具有專用機架的模型）
處理器 | 16 核心：（4 核心 x 2） x 2 控制器 |  |  | 20 核心：（10 核心 x 1） × 2 控制器 40 核心：（10 核心 x 2） × 2 控制器
快取 | 192GB 512GB |  |  | 512GB 1024GB 2048GB
主機配接器 16Gb 4 埠 LW 16Gb 4port SW 32Gb 4port LW 32Gb 4port SW | 最多 8 | 最多 16 |  | 僅基本機箱：上限為 16 新增擴充機箱：最多 32 個
可配置的 Flash 卡數目 * 1 | 最多 96 （ 6Card 設定） * 4 | 最大值 192 （ 12Card 設定） |  | 僅控制機箱：最大 192 （12Card 集） 新增擴充機箱：最多 384 個（24Card 設定）
可連接的擴充機箱數目 | - |  |  | 一（40 核心假設）
可配置的 Flash 卡 | High Performance （HP）： 800GB/1600GB/3200GB 高容量（HC）： 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB |  |  | HP： 800 GB/1600GB/3200GB HC： 3.84TB/7.68TB/15.36TB
高度 | 16-48 快閃卡配置 15U 64-96FlashCard 配置-19U * 2* 3* 4 | 40U |  | 40U
* 1 款 Flash 卡由 16 張卡片組介紹。
* 2 機架空間必須是連續的
* 3 配置專用鍵盤和顯示器時， + 1U （即使不是連續的框架空間也可以安裝）
* 安裝 4 z 機架時，最多可使用 48FlashCard （3Card 設定）