## Slide 1: はじめに
当資料はDS8900Fの構成をe-configで作成する際の考慮事項、注意事項についてのガイドとなります。
＜お断り＞
当資料は2019年12月時点の構成仕様に基づいて作成したものとなります。
今後、構成の仕様等は変更される可能性がありますので最新情報の確認はSales Manual等を
参照ください。

## Slide 2
モデル | マシンタイプ | Flash Card | 電源 |  | モデル | マシンタイプ | Flash Card | 電源
DS8882F | 533x-983※ | 最大48 | 単相電源 |  | DS8910F | 533x-993※ | 最大96 | 単相電源/三相電源
 |  |  |  |  |  | 533x-994 | 最大192 | 単相電源/三相電源
DS8884F | 533x-984 | 最大192 | 単相電源 |  |  | 533x-994 | 最大192 | 単相電源/三相電源
DS8886F | 533x-985 | 最大384 | 単相電源 |  | DS8950F | 533x-996 | 最大384 | 単相電源/三相電源
 | 533x-986 | 最大384 | 三相電源 |  |  |  |  | 
DS8888F | 533x-988 | 最大768 | 三相電源 |  |  |  |  | 
DS8880F
新モデル：DS8900F
※汎用ラック、Zラック搭載モデル
DS8900Fの特長
  DS8910F、DS8950Fの2モデル
  HDD搭載可能モデルなし
  コントローラーUpdate（Power8→Power9）
  32Gbps Host Adapterの追加
  キャッシュにNVDIMM（不揮発性メモリー）採用による内蔵UPS廃止
  2モデルとも単相、三相電源対応
DS8900F概要

## Slide 3
DS8910F、DS8950F概要
 | DS8910F |  |  | DS8950F
 | 533x-993 （汎用ラック搭載モデル） | 533x-994 （専用ラック搭載モデル） |  | 533x-996 （専用ラック搭載モデル）
プロセッサー | 16コア ： （4コア×2）×2コントローラー |  |  | ・20コア ： （10コア×1）×2コントローラー ・40コア ： （10コア×2）×2コントローラー
キャッシュ | 192GB 512GB |  |  | 512GB 1024GB 2048GB
ホスト・アダプター ・16Gb 4port LW ・16Gb 4port SW ・32Gb 4port LW ・32Gb 4port SW | 最大8 | 最大16 |  | 基本筐体のみ：最大16 拡張筐体追加時：最大32
構成可能Flash Card数 ※1 | 最大96 （6Card set） ※4 | 最大192 （12Card set） |  | 基本筐体のみ：最大192（12Card set） 拡張筐体追加時：最大384（24Card set）
接続可能拡張筐体数 | - |  |  | 1台（40コア前提）
構成可能Flash Card | High Performance(HP) ： 800GB/1600GB/3200GB High Capacity(HC) ： 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB |  |  | HP ： 800GB/1600GB/3200GB HC ： 3.84TB/7.68TB/15.36TB
高さ | 16～48 Flash Card構成時15Ｕ 64～96 Flash Card構成時19Ｕ ※2 ※3 ※4 | 40U |  | 40U
※1 Flash Cardは16枚単位（Card set）で導入
※2 ラックスペースは連続している必要あり
※3 専用のキーボード&ディスプレイを構成する場合は+1U（連続したラックスペースでなくても設置可）
※4 zラック搭載時は最大48FlashCard（3Card set）